БАТОМЕТР  ПАТАЛАСА

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Батометр Паталаса предназначен для  взятия проб воды со взвешенными наносами.

2.  Краткое описание

Батометр Паталаса (См. рис.1) состоит из колбы (трубы) в которую завинчены  верхняя и нижняя вставки. На вставках размещены крышки.  Поверхности крышек притерты с соприкасаемыми поверхностями вставок с целью герметизации внутреннего объема  Батометра.

Отбор проб воды производится путем опускания прибора на тросе (веревке). В момент движения вниз крышки приподнимаются и столб воды проходит через трубу. На нужной глубине движение прекращается и вода, находящаяся внутри трубы, запирается самопроизвольно падающими крышками. Отобранная проба поднимается на поверхность и может быть извлечена через крышки или штуцер, вворачиваемый в трубу. В случае необходимости штуцер может быть заменен заглушкой.

По объему и материалу изготовления колбы прибор изготавливается в нескольких  вариантах:

1. Объемом один литр - с трубой из органического стекла (облегченный),

- с трубой из нержавеющей стали  (утяжеленный),

2. Объемом два литра – с трубой из оргстекла.

3.  Основные технические характеристики

3.1. Объем пробы воды, л     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

3.2. Батометр Паталаса объемом 1литр:

Габаритные размеры:

диаметр, мм.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370

Масса:

облегченного варианта (оргстекло) кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,8

утяжеленного варианта ( нерж. сталь) кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,0

3.3. Батометр Паталаса объемом  2 литра:

Габаритные размеры:

диаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .120

длина, мм      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380

Масса:

Облегченный вариант (оргстекло), кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0

Внимание !

Перед началом работы необходимо вывернуть нижнюю вставку и удалить транспортное уплотнение (поролон), фиксирующее нижние крышки, после чего установить нижнюю вставку на место. Прибор

готов к работе.

БАТОМЕТР  ПАТАЛАСА

Рисунок 1

4. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

4.1. Батометр Паталаса может транспортироваться любым транспортом в упаковке,

исключающей его механические повреждения.

4.2. Батометр Паталаса должен храниться в сухом проветриваемом помещении при

температуре воздуха от +5 до +40 ºС, при отсутствии паров кислот и других едких веществ,

вызывающих коррозию.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Батометр Паталаса, заводской  №  _________ соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:     ___________________20____г.

М П

ОТК:     __________________________

6.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1  Изготовитель гарантирует безотказную работу Батометра Паталаса  при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

6.2  Гарантийный срок эксплуатации Батометра Паталаса составляет 18 месяцев.

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru