ДАК-100 ДНОЧЕРПАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОРОБЧАТЫЙ

ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

НАЗНАЧЕНИЕ.

Дночерпатель  ДАК-100 автоматический коробчатый предназначен для взятия донных проб в пресноводных водоемах на мягких и средней плотности грунтах с любых плавсредств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Площадь пробы грунта — 1/100 кв. м. Вес прибора - 7 кг

Высота коробки — 250 мм

Наибольший диаметр троса подвески — 6 мм Закрывается прибор от посыльного груза.

Наибольшая ширина прибора — 215 мм

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДНОЧЕРПАТЕЛЯ ДАК-100.

В нижней части коробки	(20 рис.1) на резьбовых втулках 18 установлены подвижно две челюсти 23 . Втулки 18 в свою очередь крепятся к коробке болтами 19.

В верхней части коробки 20 крепятся болтами грузы 16, вес которых подбирается опытным путем в зависимости от плотности грунта; скоба 2 и крышки 14 на петлях.

В верхней части скобы 2 на подвижных осях 10 установлены крючки 12, которые закреплены на осях винтами 11.Крючки подпружинены пружинами крушения 9, которые установлены на колонках 1.

На направляющей скобы 2 подвижно установлен боек 3, который фиксируется от поворота винтами 4. В вьIcтyпax бойка установлены болты 5 с регулировочными шайбами 6.

В нижней части направляющей установлен винт 24 для подвески прибора к тросу.

К кронштейнам челюстей 23 подвижно на осях крепятся стойки 21. В стойках установлены штоки 15 и серьги 17. На штоках 15 установлены пружины 13 , а в верхней части на осях 8 подвижно установлены рукоятки взвода 7.

Перед работой с прибором петля троса пропускается в отверстие бойка 3, направляющей скобы 2 и крепится винтом 24.

Последовательно, удерживая прибор за скобу, рукоятками взвода 7 открывают челюсти 23, серьги 17 своими упорами зацепляются за выступы крючков 12 , пружины 13 сжимаются.

Прибор готов к опусканию за пробой.

Быстро опуская прибор на тросе, погружают его в грунт и опускают посыльный груз.

От удара посыльного груза боек 3  болтами  5 открывает крючки 12 и освобождает серьги 17. Челюсти 23 под действием пружин 13, подрезая грунт, схлапываются.

Прибор поднимается наверх, челюсти за рукоятки 7 открываются, проба

вываливается для дальнейшей обработки в соответствующую емкость.

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РАБОТЕ С ДНОЧЕРПАТЕЛЕМ ДАК-100.

- Для работы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Перед открыванием челюстей прибора посыльный груз должен быть снят с бойка.

- При заряжении (открывании челюстей) прибор отвести от себя в сторону во избежание получения травмы.

- Не производить никаких работ с прибором при открытых челюстях.

- При освобождении прибора от грунта, его опустить в воду за борт,

прополоскать за трос и в воде схлопнуть ковши от посыльного груза.

- В ночное время место работы должно быть освещено.

ХРАНЕНИЕ ДНОЧЕРПАТЕЛЕЙ ДАК-100.

После работы на водоеме прибор промывается пресной водой и тщательно просушивается на воздухе. Хранить прибор в сухом месте с закрытыми челюстями.

Изделие не подлежит обязательной сертификации

Контакты для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru