# КРЕНОМЕР

# СИГНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ

# КСЦ-1Ех

# во взрывозащищенном исполнении

# Руководство по эксплуатации

# СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

4  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	6

5   МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ	10

8 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ	11

9  РАСКОНСЕРВАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ	12

10  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	12

11  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	12

12  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

13  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13

14  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТГРУЗКЕ	13

Приложение А	14

Приложение Б.  Общий вид и

габаритно-присоединительные размеры КСЦ-1Ех	15

# 1	НАЗНАЧЕНИЕ

  - Креномер сигнальный цифровой КСЦ-1Ех (далее – прибор, креномер) предназначен для установки на грузоподъемные механизмы (далее машины), безопасность работы которых связана с контролем горизонтального состояния рабочей платформы.

  - Креномер обеспечивает контроль установки рабочей платформы грузоподъемных механизмов в горизонтальное положение.

  - Креномер предназначен для установки на рабочей платформе механизма и в кабине.

  - Креномер имеет взрывозащищенное исполнение.

  - В состав креномера типа КСЦ-1Ех входят следующие электротехнические устройства:

- датчик КСЦ-1ДЕх - 1 шт.,

- индикатор выносной  КСЦ-1ИЕх – 2 шт.,

- блок питания КСЦ-1БЕх – 1 шт.

  - Область применения креномера КСЦ-1Ех - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с Ex- маркировкой..

# 2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Диапазон контроля углов наклона по осям X, Y – от 0( до (1,5(.

  - Дискретность индикации  - 0,15.

  - Угол предельной сигнализации “ОПАСНО” -  1,5(.

  - Угол предварительной сигнализации “ВНИМАНИЕ”  - 1,25(.

  - Допускаемая  погрешность срабатывания прибора и индикации дискретных значений углов по осям X, Y – не более  ( 0,075(.

  - Диапазон рабочих температур от минус 40 (С до плюс 50 (С.

  - Относительная влажность до 98 % при температуре плюс 35 (С.

  - Световая индикация выносного индикатора:

- дискретная линейная из двух взаимно перпендикулярных светодиодных линеек (оси X, Y) с центральным индикатором горизонтального положения;

- число дискретных элементов по каждому направлению – по 10 шт.;

  - Звуковая сигнализация устройства:

- порог  срабатывания предварительной сигнализации «ВНИМАНИЕ» (прерывистая сигнализация) - 1,25(0,075 (.

- порог  срабатывания аварийной сигнализации «ОПАСНО» (непрерывная сигнализация) при - 1,5(0,125 (.

  - Коммутация внешней исполнительной цепи:

- порог замыкания контактов реле – 1,5(0,075 (;

- порог размыкания контактов реле – 1,25(0,075 (;

максимальные коммутируемые токи и напряжения:

- 5 А, 32 В постоянного напряжения.

  - Напряжение питания:  18 - 32 В.

  - Потребляемая мощность креномера – не более 12 ВА; выносного индикатора – не более 5 ВА, датчика – не более 2 ВА.

  - Креномер типа КСЦ-1Ех имеет взрывозащищенное исполнение с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты входящих в него устройств:

- датчика КСЦ-ДЕх – 1ExibIIСТ3Gb;

- датчика скорости ветра ДСВ-2 – 1ExibIIСТ3Gb;

- индикатор выносной КСЦ-1ИЕх – 1ExibIIСТ3Gb;

- блок контроля КСЦ-1Ех – 1ExibIIСТ3Gb;

- блока питания КСЦ-1БЕх - [ExibGb]IIС.

2.11.1 Искробезопасные параметры взрывозащищенных устройств, входящих в креномер КСЦ-1Ех:

- блока питания КСЦ-1БЕх:

  - максимальное питающее напряжение Um, В………..32

  - максимальное выходное напряжение U0, В……….  7,5

  - максимальный выходной ток I0, А…………………..1,7

  - максимальная внешняя емкость С0, мкФ………… …1,13

  - максимальная внешняя индуктивность L0, мкГн……<0,1

- датчика КСЦ-1ДЕх:

  - максимальное входное напряжение Ui, В……….… 7,5

  - максимальный входной ток Ii, А…………….…      1,7

  - максимальная входная емкость Сi, мкФ………….....5,5

  - максимальная входная индуктивность Li, мкГн……...<0,1

- датчика скорости ветра ДСВ-2:

  - максимальное входное напряжение Ui, В……….… 7,5

  - максимальный входной ток Ii, А…………….…      1,7

  - максимальная входная емкость Сi, мкФ………….....<0,1

  - максимальная входная индуктивность Li, мкГн……...<0,1

- индикатора выносного КСЦ-1ИЕх:

  - максимальное входное напряжение Ui, В……….….7,5

  - максимальный входной ток Ii, А……………...……1,7

  - максимальная входная емкость Сi, мкФ………..….…0,7

  - максимальная входная индуктивность Li, мкГн……...<0,1

- блока контроля КСЦ-1ИЕх:

  - максимальное входное напряжение Ui, В……….….7,5

  - максимальный входной ток Ii, А……………...……1,7

  - максимальная входная емкость Сi, мкФ………..….…1,8

  - максимальная входная индуктивность Li, мкГн……...<0,1

  - Масса и габаритные показатели электротехнических устройств, входящих в состав креномера КСЦ-1Ех

Датчик КСЦ-1ДЕх:               габариты, не более,  (90(60х40) мм,

масса, не более, 0,2 кг.

Датчик скорости ветра ДСВ-2:               габариты, не более,  (Ø194(290) мм,

масса, не более, 0,4 кг.

Индикатор выносной КСЦ-1ИЕх:

габариты, не более, (225(100х60) мм

масса, не более, 1,0 кг.

Блок контроля КСЦ-1Ех:

габариты, не более, (225(100х60) мм

масса, не более, 1,0 кг.

Блок питания КСЦ-1БЕх:     габариты, не более,  (225(100х60) мм

масса, не более, 1,0 кг

  - Прибор выдерживает транспортную тряску с ускорением            50 м/с2   при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 12000 ударов с тем же ускорением.

  - Степень защиты: датчик - IP56, выносного индикатора - IP56, блока питания - IP54.

  - Климатическое исполнение У1.

  - Срок службы 10 лет.

# 3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Креномер КСЦ-1Ех состоит из составных частей согласно таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Датчик КСЦ-1ДЕх с кабелем L=15 м | 1 |  |
| Индикатор выносной КСЦ-1ИЕх с кабелем L=15 м | 1 |  |
| Блок контроля КСЦ-1Ех | 1 |  |
| Блок питания КСЦ-1БЕх с кабелем L=2 м | 1 |  |
| Датчик скорости ветра ДСВ-2 С кабелем L=15 м | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |
| Винт М4-6gx22.36.016 | 14 |  |
| Шайба 4.65Г.019 | 14 |  |
| Шайба 4.01.016 | 14 |  |

# 4  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В состав прибора креномера сигнального цифрового КСЦ-1Ех входят следующие блоки:

- датчик КСЦ-1ДЕх;

- датчик скорости ветра ДСВ-2;

- выносной индикатор КСЦ-1ИЕх;

- блок контроля КСЦ-1Ех;

- блок искрозащиты КСЦ-1БЕх.

Чертеж общего вида креномера приведен в Приложении Б.

Датчик КСЦ-1ДЕх состоит из интегрального преобразователя угла наклона в цифровой сигнал, платы термокомпенсации и платы управления. Цифровой сигнал о положении датчика передается в выносной  индикатор КСЦ-1ИЕх.

Блок контроля КСЦ-1Ех и выносной индикатор КСЦ-1ИЕх состоят из платы индикации. На передней панели расположены индикаторы наклона и индикатор «ОПАСНО». Полученный сигнал о положении датчика преобразуется в световую индикацию. В блоке контроля имеется кнопка калибровки датчика. Блок контроля КСЦ-1Ех обеспечивает управление всеми блоками (датчиком, вторым выносным индикатором и включением блокировки в блоке искрозащиты).

Блок искрозащиты КСЦ-1БЕх обеспечивает питание датчика и выносных индикаторов по искробезопасной цепи. При получении сигнала от ведущего выносного индикатора о предельном угле наклона контакты реле управления внешней нагрузкой замыкаются. Блок искрозащиты КСЦ-1БЕх устанавливается вне взрывоопасной зоны.

Для контроля порогов “ВНИМАНИЕ”  и “ОПАСНО”  обеспечивается расчет суммарного угла по правилу векторного сложения угловых значений по осям X, Y.

При достижении (превышении) угла наклона платформы 1,5°, нормально разомкнутые контакты реле в цепи исполнительного механизма – замыкаются. При снижении контролируемого угла наклона платформы до 1,25°,  контакты реле в цепи исполнительного механизма размыкаются.

Примечание.	В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения.

# 5   МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Прибор извлечь из упаковочной коробки и визуально проверить отсутствие механических повреждений и комплектность.

  - Для предварительной проверки работоспособности подключить с помощью кабелей датчик КСЦ-1ДЕх, индикаторы выносные КСЦ-1ИЕх и  блок питания КСЦ-1БЕх согласно Приложения Б. Наклоняя датчик КСЦ-1ДЕх в разные стороны, убедиться в изменении показаний выносных индикаторов КСЦ-1ИЕх. Вращая рукой вал датчика скорости ветра убедиться в изменении показаний скорости ветра.

Примечание: При выпуске из производства креномер настроен на контроль горизонтального положения объекта.

  - Блок питания  КСЦ-1БЕх установить вне взрывоопасной зоны.

  - Установка датчика КСЦ-1Ех.

    - Установить платформу машины на жесткую ровную горизонтальную площадку и проверить горизонтальность с помощью оптического квадранта или другого точного (погрешность не более 5 угл. мин.) приспособления. При этом пузырек ампулы уровня должен находиться в центре.

    - На платформе установить датчик, нижняя часть которого должна быть параллельна раме машины. Сориентировать датчик КСЦ-1ДЕх направлением осей X, Y по продольной и поперечной осям платформы. Закрепить датчик на посадочной плоскости двумя винтами.

  - Установить индикатор(ы) выносной КСЦ-1ИЕх в удобном для работы оператор (машиниста) месте.

  - Проложить соединительные кабели и укрепить их в нескольких местах конструкции с тем, чтобы исключить возможность провисания, натяжения или повреждения кабелей.

  - Подключить блок искрозащиты, датчик, выносные индикаторы в соответствии с Приложением  Б. Включить питание и проконтролировать свечение его индикаторов. В случае индикации выносными индикаторами наклона произвести калибровку.

  - Калибровка креномера.

5.8.1 Если датчик установить горизонтально не получилось и индикаторы показывают наклон, необходимо произвести калибровку прибора. Для чего отвернуть винт М4 п.6 (Приложение Б) и нажать на кнопку для калибровки креномера в нулевое положение. После калибровки индикаторы должны показывать нулевое положение. Завернуть винт М4 п.6. Выключить питание.

  - Проверив точность установки датчика, необходимо законтрить регулировочные винты гайками и закрасить их нитроэмалью. Подтягивать во время эксплуатации регулировочные винты датчика запрещается.

  - При работе машины прибор должен быть постоянно включен, при передвижении машины или при ее стоянке – выключен.

# 6  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Использование креномера не отменяет действующих правил и инструкций.

  - Получив сигнал “ОПАСНО”, принять меры по устранению опасного наклона.

  - Обеспечение взрывозащищенности.

Взрывозащищенность креномера КСЦ-1Ех обеспечивается применением в его составе взрывозащищенных: блока питания КСЦ-1БЕх, выносных индикаторов КСЦ-1ИЕх, датчика скорости ветра ДСВ-2 и датчика КСЦ-1ДЕх. Взрывозащищенность этих электротехнических устройств обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i и выполнением конструкции выносных индикаторов  КСЦ-1ИЕх, датчика скорости ветра ДСВ-2 и датчика КСЦ-1ДЕх в соответствии с требованиями.

Выносные индикаторы КСЦ-1ИЕх, датчик скорости ветра ДСВ-2 и датчик КСЦ-1ДЕх питаются по искробезопасной цепи от блока питания КСЦ-1БЕх. Напряжение и ток блока питания КСЦ-1БЕх ограничены до искробезопасных значений ограничительными резисторами и шунтирующими стабилитронами, параметры и конструкция которых соответствуют требованиям по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Ограничительные резисторы защищены от  повреждения при коротком замыкании выходной цепи предохранителем с плавкой вставкой.

Режимы использования электронных элементов в схемах выносных индикаторов КСЦ-1ИЕх и датчика КСЦ-1ДЕх соответствуют требованиям по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) по температуре нагрева для электрооборудования температурного класса Т3.

Электростатическая и фрикционная искробезопасность обеспечиваются применением материалов в соответствии с по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Корпус датчика изготовлен из алюминиевого сплава,  безопасного  в отношении возникновения воспламеняющих электростатических разрядов и фрикционного искрения.

6.3.2  Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации.

Эксплуатация креномера должна проводиться лицами,  подготовленными профессионально и имеющими опыт работы с электротехническими устройствами, а также знакомыми со способами и средствами обеспечения взрывозащиты электрооборудования и изучившими настоящее «Руководство по эксплуатации».

В процессе эксплуатации должен проводиться периодический осмотр устройств. По результатам осмотров должны оформляться соответствующие документы, содержащие вывод о возможности продолжения эксплуатации.

К обслуживанию креномера допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием до 1000 В и изучивший настоящую инструкцию по эксплуатации и техническое описание.

Питание креномера должно осуществляться постоянным током от аккумуляторной батареи номинальным напряжением 24 В.

При осмотрах необходимо обращать внимание на внешние признаки нарушения нормального состояния устройств – вмятины и повреждения корпуса, состояние табличек с маркировкой и предупредительными надписями. При выполнении работ по обслуживанию креномера необходимо руководствоваться технической документацией и требованиями документов по безопасности, которые распространяются на устройства. Работы по обслуживанию должны проводиться в соответствии с графиком и результатами осмотров, предусмотренных в процессе эксплуатации. При обслуживании должны быть подтверждены отсутствие повреждений, правильность установки (положение, наличие всех крепежных элементов), наличие табличек с маркировкой и предупреждающими надписями.

При обнаружении дефектов устройства  должны быть выведены из эксплуатации.

6.3.3  Обеспечение взрывозащищенности при ремонте.

Ремонт креномера должен производиться силами предприятия-разработчика в соответствии  с требованиями ГОСТ Р 513300.18-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ).

6.3.4  Особые условия, соблюдение которых необходимо для обеспечения  взрывозащищенности при применении:

питание датчиков в составе креномера должно производиться от аккумуляторной батареи напряжением 24 В.

6.3.5  Маркировка

На корпусах блока питания КСЦ-1БЕх, выносных индикаторов       КСЦ-1ИЕх, датчика скорости ветра ДСВ-2 и датчика КСЦ-1ДЕх прикреплены таблички с маркировкой, содержащей следующие данные:

- наименование изделия:

  - блок питания КСЦ-1БЕх;

  - индикатор выносной КСЦ-1ИЕх;

  - блок контроля КСЦ-1Ех;

  - датчик скорости ветра ДСВ-2;

  - датчик КСЦ-1ДЕх.

2)  товарный знак предприятия изготовителя;

- маркировку взрывозащиты:

- датчика КСЦ-1ДЕх – 1ExibIIСТ3Gb;

- датчика скорости ветра ДСВ-2 – 1ExibIIСТ3Gb;

- индикатора выносного КСЦ-1ИЕх – 1ExibIIСТ3Gb;

- блок контроля КСЦ-1Ех1ExibIIСТ3Gb;

- блока питания КСЦ-1БЕх - [ExibGb]IIС.

- искробезопасные параметры:

4.1) блока питания КСЦ-1БЕх

- максимальное выходное напряжение U0, В………………7,5

  - максимальный выходной ток I0, А………………………...1,7

4.2) датчика КСЦ-1ДЕх и индикаторов выносных  КСЦ-1ИЕх

- максимальное входное напряжение Ui, В…………………7,5

- максимальный входной ток Ii, А…………………………1,75

5) Диапазон температур окружающей среды   -40 ºС ( Т ( +60 ºС

# 7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

7.1	Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию указаны в таблице 2.

7.2  Работы по техническому обслуживанию выполняются аттестованным наладчиком приборов безопасности.

Таблица 2.

| Вид техобслуживания, периодичность | Технические требования | Порядок работ при обслуживании |
| --- | --- | --- |
| 1. Еженедельно внешний осмотр и контроль работоспособности. Работа выполняется персоналом, эксплуатирующим грузоподъемную технику. | Креномер должен быть чистым, не иметь механических повреждений. При проверке работоспособности должна осуществляться световая индикация. | Креномер протереть влажной тканью и очистить от пыли. Проверить работоспособность в соответствии с разделом 5. |
| 2. Два раза в год сезонные профилактические работы. Работу осуществляют организации, имеющие лицензию органов Госгортехнадзора на проведение данных работ | Прибор должен быть надежно закреплен. Креномер должен быть чистым, не иметь механических повреждений, надписи должны хорошо читаться. Настройка прибора должна соответствовать записи в паспорте. | Креномер должен быть проверен в соответствии с разделом 5 настоящего руководства. |
| 3.Работы по консервации прибора выполняются наладчиком приборов безопасности. Консервация выполняется при демонтаже грузоподъемного механизма или прекращении его эксплуатации на срок более двенадцати месяцев. | Креномер должен быть демонтирован и упакован. | Креномер демонтируется и подвергается консервации в соответствии с разделом 9 настоящего руководства. |
| 4. Калибровка прибора осуществляется при выполнении сезонных профилактических работ, а также по завершению неплановых ремонтов, связанных с заменой датчика или комплектующих радиоэлементов. | Калибровка прибора должна соответствовать записи в паспорте | Креномер должен быть калиброван в соответствии с п 5.8 настоящего руководства |

# 8 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1 Маркировка

На корпусах блока питания КСЦ-1БЕх, индикаторов выносных КСЦ-1ИЕх и датчика КСЦ-1ДЕх прикреплены таблички с маркировкой.

8.2 Наименование изделия:

  - блок питания КСЦ-1БЕх;

  - индикатор выносной КСЦ-1ИЕх;

  - датчик КСЦ-1ДЕх;

  - датчик скорости ветра ДСВ-2.

8.3 Товарный знак предприятия изготовителя.

8.4 Маркировка взрывозащиты:

  - датчик КСЦ-1ДЕх – 1ExibIIСТ3Gb;

  - датчик скорости ветра ДМВ-2 – 1ExibIIСТ3Gb;

  - индикатор выносной КСЦ-1ИЕх – 1ExibIIСТ3Gb;

  - блок питания КСЦ-1БЕх - [ExibGb]IIС.

8.5 Искробезопасные параметры.

8.5.1 Блок питания КСЦ-1БЕх:

- максимальное выходное напряжение U0, В………………………7,5

- максимальный выходной ток I0, А………………………..………1,7

8.5.2 Датчик КСЦ-1ДЕх и индикаторов выносных КСЦ-1ИЕх

- максимальное входное напряжение Ui, В………………………7,5

- максимальный входной ток Ii, А…………………………………1,75

8.5.3 На корпус блока питания наносится следующая маркировка:

- товарный знак производителя;

- наименование прибора;

- заводской номер;

- дата изготовления;

8.5.4 	На нижней части корпуса  датчика КСЦ-1ДЕх  устанавливается гарантийная пломба на одном из мест крепления (Приложение Б).

На нижней части корпуса  индикатора выносного КСЦ-1ИЕх  устанавливается гарантийная пломба на одном из мест крепления 
(Приложение Б).

На корпусе  блока питания КСЦ-1БЕх  устанавливается гарантийная пломба  на одном из мест крепления (Приложение Б).

Примечание:	Запрещается эксплуатация прибора без опознавательных знаков.

# 9  РАСКОНСЕРВАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

9.1	Перед упаковкой все неокрашенные поверхности прибора и разъемов должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014-78 по группе изделий III, категории условий хранения Л и транспортирования ЭК1      ГОСТ 15150-69.

Неокрашенные части и резьбы должны быть покрыты смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74*.

9.2 	При расконсервации прибора проверить сохранность пломб, снять их и распаковать укладочную коробку.

9.3	Произвести тщательный осмотр и очистить прибор от смазки и пыли.

9.4	Проверить комплектность.

# 10  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1	Условия хранения креномера должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69* при отсутствии пыли и примесей агрессивных паров и газов.

# 11  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1	Креномеры в упакованном виде могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, а при транспортировке авиатранспортом в отапливаемых герметичных отсеках и должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69*.

11.2	Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

# 12  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Креномер сигнальный цифровой заводской КСЦ-1Ex №_____________ 
проверен на срабатывание по предельному углу наклона 1,5°.

# Дата выпуска _________________________

Подпись лица, ответственного за приемку__________________

# 13  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых креномеров всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение гарантийного срока эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки.

# 14  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТГРУЗКЕ

Креномер сигнальный цифровой КСЦ-1Ex № __________________ упакован и отгружен  в адрес потребителя:

Дата отгрузки	_____________________

# М.П.

# Отгрузку произвел	_____________________

# Приложение А

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕГЛАМЕНТНЫХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРОВЕРОК)

| Вид технического обслуживания | Дата проведения | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение Б.  Общий вид и габаритно-присоединительные размеры КСЦ-1Ех